РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ОБРАЗОВАНИЯ  ИНСТИТУТ ОБЩЕГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТР СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ

ПЕРЕЧНИ УЧЕБНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПО ХИМИИ ДЛЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ РОССИИ

Разработано Центром средств обучения Института общего и среднего образования РАО. Авторы-составители: Т.С. Назарова, В.Н. Лаврова, Л.С. Зазнобина, Н.С. Куприянова

Перечни учебного оборудования ориентированы на обеспечение базового уровня изучения химии в различных типах средних учебных заведений (школ, гимназий, лицеев и пр.).

Знания базового уровня должны служить опорой для продолжения химического образования учащимися как в старшем звене школы, так и в других учебных заведениях.

При отборе средств обучения в "Перечень" особое внимание обращено на следующие условия.

- Достижение адекватности номенклатуры учебного оборудования содержательным и организационно-методическим параметрам проектируемого стандарта образования.

- Сведение номенклатуры учебного оборудования до необходимого и достаточного минимума педагогически целесообразного и экономически оправданного.

- Предлагаемая номенклатура учебного оборудования рассчитана с учетом возможностей дифференцированного подхода к изучению химии и не предусматривает жесткой регламентации при отборе отдельных средств в комплексы, формируемые учителем из имеющегося в наличии комплекта.

- Учебное оборудование расширяет самостоятельность исследований учащихся за счет включения полифункциональных приборов, принадлежностей, обеспечивающих безопасное проведение лабораторно практических занятий на качественном и количественном уровнях.

- Номенклатура учебного оборудования предусматривает вариативность конструкций изделий, проводимых и поставляемых на рынок различными предприятиями при наличии у них педагогического сертификата.

В зависимости от принятой учителем методики изучения материала, пособия могут использоваться автономно, комплексно в сочетании с учебной книгой, традиционными, новыми и техническими средствами (видеозаписью, компьютером, а также при организации лабораторных опытов и практических занятий, в том числе отдельных самостоятельных практикумов.

При изучении базового курса химии в школах гуманитарного профиля традиционно выпускаемые наборы реактивов, посуды и принадлежностей - своеобразные микролаборатории на рабочих столах учащихся - могут быть заменены переносными комплектами раздаточного материала, особенно в тех случаях, когда создаются объединенные кабинеты естествознания. Та же система удобна для реализации экспериментальной части программ по химии в сельских (городских) малокомплектных школах.

Базовый уровень 8-9 классов предусматривает ознакомление учащихся не только с неорганической, но и органической химией. Этот подход нашел отражение в "Перечне". Реактивы и материалы представлены общим списком. Основные тенденции развития учебно-материальной базы базового образования заключается в стремлении увеличить активность, самостоятельность обучаемых, ознакомить учащихся с методами изучаемой науки, ее историей, инструментарием, общенаучными методологическими подходами, интеграцией естественнонаучных дисциплин, прикладными аспектами химии, перспективами развития химической науки и промышленности, проблемами экологии и др.

Для обеспечения необходимого теоретического уровня химического образования в "Перечень" включены модели молекулярных кристаллических решеток, диапозитивы по круговоротам веществ, длинная форма "Периодической системы Д.И. Менделеева", пособия, раскрывающие взаимосвязь состава, строения и свойств веществ, приборы для постановки опытов, иллюстрирующие закономерности химических процессов и явлений.

Для ознакомления учащихся с современными методами науки, ее инструментарием, для обеспечения проведения демонстраций, лабораторных и практических работ, включены специализированные комплекты оборудования: новые модели, реактивы.

"Комплект принадлежностей для контроля окружающей среды", "Набор реактивов и принадлежностей для обнаружения ионов тяжелых металлов в природных водах", "Набор реактивов и принадлежностей для обнаружения функциональных групп некоторых органических веществ") будут способствовать экологическому образованию школьников.

В настоящее время постановка химического эксперимента как ученического, так и демонстрационного осуществляется не только на качественном, но и на количественном уровне. Для этого в "Перечни" включены "Весы одночашечные со шкалой", "Набор дозаторов поршневых" и др. Различные виды коллекций, большинство из которых являются расходуемыми, обеспечат активное ознакомление учащихся с веществами и их соединениями.

Тематика экранно-звуковых пособий учитывает необходимость обновления фонда, дидактические возможности учебного экрана для формирования естественнонаучной картины мира, необходимость раскрытия сущности изучаемых явлений и процессов, обеспечение дальнейшей интеграции наук, ознакомление учащихся с прикладными вопросами химии, значением химической науки и промышленности для развития цивилизации.

Перспективы развития химии предполагается раскрыть в видеофильмах.

Главной особенностью предлагаемых "Перечней" можно считать дальнейшее развитие идеи блочно-модульного подхода формирования учебно-материальной базы, что и обеспечивает вариативное дифференцированное обучение.

Количество учебного оборудования указано в расчете на один учебный кабинет.

Количество раздаточных средств обучения и учебного оборудования приводится из расчета наполняемости классов - 24 человека. Однако, приобретается оборудование с учетом реальной наполняемости классов, учебных кабинетов и лабораторий, а также материальной возможности школы.

Для фронтальных работ, лабораторных опытов и практических занятий необходимо приобретать не менее одного экземпляра (набора, комплекта) оборудования на двоих учащихся.

В перечнях приведены коды классификатора промышленной и сельскохозяйственной продукции (ОКП), присвоенные учебно-наглядным пособиям и предметам учебного оборудования.

Перечни снабжены краткими аннотациями, которые помогают учителю не только ознакомиться с имеющимся фондом учебного оборудования, но и правильно ориентироваться в нем при покупке и модернизации учебно-предметной среды кабинета.

Перечни будут полезны также предприятиям и фирмам, производящих и комплектующим учебное оборудование, а также окажут помощь в проектировании и конструировании новых образцов.

Номенклатура учебного оборудования, представленная в Перечнях, позволяет школам приобретать изделия в комплектах или в розницу для оснащения кабинета или комплектования его по усмотрению учителя.

Рекомендуется приобретать учебное оборудование при наличии у него педагогического "сертификата" системы "Учсерт".

| Код ОКП | Наименование | Кол-во | Краткое пояснение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ОБЪЕКТЫ НАТУРАЛЬНЫЕ Коллекции - раздаточный материал |
| 96 6112 2101 | Алюминий | 12 шт. | Содержит сырье для производства алюминия, образцы алюминия и его сплавов. |
| 96 6112 2110 | Волокна КВ-2 | 12 шт. | Содержит 10 образцов природных и химических волокон и тканей из них. Образцы используют в качестве расходуемого материала для определения волокон при выполнении практических работ. |
| 96 6112 2103 | Каменный уголь и продукты его переработки | 12 шт. | Включает образцы каменного угля и продуктов его переработки: кокс, каменноугольная смола, сахарин, толуол, нафталин, анилин, бензол, фенол, пластмассы, красители, лекарства, аммиачная вода и минеральные удобрения. |
| 96 6112 2111 | Каучук | 12 шт. | Включает демонстрационные и расходуемые образцы различных каучуков: натуральный, дивиниловый, бутадиен-стирольный, хлоропреновый, вулканизированный (резина). |
| 96 6112 2113 | Металлы и сплавы КМС | 1 шт | Содержит образцы железа, меди, олова, свинца, алюминия и их сплавов. В одну коллекцию включено по 15 штук каждого образца. |
| 96 6112 2102 | Нефть и важнейшие продукты ее переработки | 12 шт. | Содержит образцы сырой нефти, продуктов переработки нефти, мазута и полимеризации нефтяных газов. |
| 96 6112 2112 | Пластмассы | 12 шт. | Включает образцы термопластичных и (термореактивных) пластмасс. Предназначена для практических работ и решения экспериментальных задач. |
| 96 6112 2105 | Раздаточный материал к коллекции "Минералы и горные породы" | 1 шт. | Состоит из 2-х частей: 1-я часть содержит 16 образцов минералов: сера, гранит, пирит, курса химии халькопирит, свинцовый блеск, галит, сильвинит, плавиковый шпат, кварц, кремень, боксит, марганцовая руда, гематит, магнетит, лимонит, хромистый железняк. 2-я содержит 7 образцов минералов: апатит, фосфорит, сидерит, магнезит, каолин, полевой шпат, гипс; 4 образца органических соединений (торф, бурый уголь, каменный уголь, антрацит); 5 образцов горных пород: гранит, известняк, песчаник, мергель, мрамор. |
| 96 6112 2106 | Стекло и изделия из стекла | 12 шт. | Содержит 29 образцов, представляющих собой следующие группы: состав шихты оконного стекла, материалы для глушения стекла, материалы для окраски стекла, стадии выдувания изделий из стекла, образцы различного стекла. |
| 96 6112 2107 | Топливо | 12 шт. | Содержит 11 образцов, представляющих две группы: 1. Естественное топливо (древесина, солома, торф, бурый уголь, каменный уголь, антрацит, горючий сланец, нефть). 2. Искусственное топливо (кокс, торфяной брикет). |
| 96 6112 2109 | Шкала твердости | 12 шт. | Содержит 9 образцов: тальк, гипс, кальцит, плавиковый шпат, апатит, полевой шпат, кварц, топаз, корунд. Используется для ознакомления с физическими свойствами веществ. |
| МОДЕЛИ Демонстрационные |
|  | Комплект моделей кристаллических решеток: | 1 компл. | В состав комплекта входят модели различных типов кристаллических решеток: ионная, атомная, молекулярная, металлическая (3 вида). Используют для изучения теоретических вопросов в теме "Строение вещества", "Химическая связь", а также в темах и разделах по изучению свойства зависимости веществ от их строения ("Углерод", "Металлы"). |
| 96 6121 2001 | Кристаллическая решетка алмаза | 1 шт. |  |
| 96 6121 2002 | Кристаллическая решетка графита | 1 шт. |  |
| 96 6121 2003 | Кристаллическая решетка железа | 1 шт. |  |
| 96 6121 2004 | Кристаллическая решетка магния | 1 шт. |  |
| 96 6121 2005 | Кристаллическая решетка меди | 1 шт. |  |
| 96 6121 2006 | Кристаллическая решетка оксида углерода (IV) | 1 шт. | Демонстрирует структуру "сухого льда" как пример молекулярной кристаллической решетки. |
| 96 6121 2007 | Кристаллическая решетка поваренной соли | 1 шт. | Используют при изучении ионной связи и структуры кристалла хлорида натрия. |
| 96 6121 2008 | Кристаллическая решетка йода | 1 шт. | Используют в качестве примера молекулярной кристаллической решетки. |
| 96 6121 2009 | Кристаллическая решетка льда | 1 шт. | Используют в качестве примера при изучении молекулярной кристаллической решетки. |
| 96 6121 2061 | Набор моделей атомов для составления моделей молекул со стержнями | 1 шт. | Предназначен для моделирования строения различных неорганических и органических веществ. |
| 96 6121 2063 | Набор для моделирования строения атомов и молекул | 1 наб. | Позволяет раскрыть наглядно в модельно-образном виде строение молекул и атомов в виде кольцегранников на основе квантовомеханических представлений. |
| 96 6121 2045 | Набор моделей заводских химических аппаратов | 1 наб. | Выполнен в виде технологического конструктора для моделирования производств серной кислоты, аммиака, аммиачной селитры, этанола, переработки нефти. |
| 96 6121 2081 | Набор трафаретов моделей атомов | 1 наб. | Используются для моделирования химической связи, строения веществ, типов химических реакций. |
| 96 6121 2063 | Набор для составления объемных моделей молекул | 1 наб. | Используют для моделирования молекул органических веществ, демонстрации различных форм изомерии. |
| Лабораторные |
| 96 6121 2062 | Набор моделей атомов со стержнями для составления моделей молекул | 12 шт. | Предназначен для самостоятельных работ учащихся при изучении строения веществ. Включает шары различного цвета (модели атомов), стержни (модели "связей"). |
| ПРИБОРЫ Общего назначения Предназначены для проведения вспомогательных операций при подготовке химического эксперимента. |
| 96 6152 2101 | Аппарат для дистилляции воды | 1 шт. | Служит для получения дистиллированной воды. Производительность 1-2 литра в час. |
| 96 6151 1401 | Весы технические 2-го класса с гирями* | 1 шт. | Бывают 2-х типов: ВТ-200 - максимальная навеска не более 200 г, ВТ-1000 - максимальная навеска не более 1 кг. |
| 96 6252 2105 | Комплект электроснабжения кабинета химии КЭХ-10** | 1 комп. | Комплект служит для оснащения переменным электрическим током рабочих мест: учащихся 42 В, учителя 42 и 220 В |
| 96 6152 2102 | Плитка электрическая ПЛ-300*** | 1 шт. | Нагревательный прибор |
| 96 6152 2111 | Шкаф сушильный | 1 шт. | С электрообогревом, питание от электросети. И = 220 В. Максимальная температура воздуха шкафа около 125 градусов Цельсия. Используют для выпаривания водных растворов или подсушивания влажных осадков. Можно использовать для сушки химической посуды. |
| * Могут быть заменены на весы электронные (см. ниже) ** Может быть использован КЭСФ *** При наличии бани комбинированный БКЛ не приобретают |
| Демонстрационные |
| 43 2143 | Аппарат для получения газов АКТ-500 | 2 шт. | Классическое название аппарат Киппа служит для получения водорода, углекислого газа, сероводорода. |
| 96 6152 2206 | Баня комбинированная БКЛ | 1 шт. | Нагревательный прибор, состоит из электроплитки, резервуара для воды и резервуара для песка. Используется в качестве водяной и песчаной бани. |
| 43 2417 | Бюретка 50 мл | 2 шт. | Измерительный прибор, используют при титровании растворов. |
| 43 2516 | Газометр Г-5 | 1 шт. | Служит для собирания и хранения нерастворимых в воде газов (кислорода, азота). |
| 96 6153 2201 | Горелка универсальная ГУ | 1 шт. | Выполнена из термостойкого стекла. Предназначена для демонстрации горения одного газа в другом: водорода в кислороде, аммиака в кислороде и др. |
| 43 2111 | Комплект ареометров учебных* | 2 компл. | Включает 20 шт. ареометров со шкалами различных параметров. Служит для измерения плотности различных жидкостей. |
| Специализированные |
|  | Комплект приборов для проведения реакций в замкнутой системе: | 1 компл. | Позволяет проводить опыты с токсичными веществами без использования вытяжного устройства. |
| 96 6152 2202 | Набор для опытов по химии с электрическим током | 1наб. | Предназначен для демонстрации опытов по исследованию электропроводности и электролизу различных веществ. |
| 96 6151 2203 | Аппарат для проведения химических реакций | 1 шт. | В приборе можно получить и изучить свойства галогенов, сероводорода и других токсичных веществ без использования вытяжного устройства. |
| 96 6152 1251 | Преобразователь высоковольтный | 1 шт. | Предназначен для безопасного выполнения опытов с использованием тока высокого напряжения (разложение метана, получение оксида азота (II), озона, демонстрация модели электрофильтра) |
| * Приобретаются также в розницу в сокращенном варианте. |
| 96 6151 2202 | Прибор для иллюстрации зависимости скорости химической реакции от условий | 1 шт. | Прибор позволяет продемонстрировать зависимом ость скорости химической реакции от следующих факторов: природы реагирующих веществ, концентрации, температуры, поверхности соприкосновения реагирующих веществ, катализатора, ингибитора. |
| 96 6151 2209 | Прибор для окисления спирта над медным катализатором | 1 шт. | Служит для демонстрации получения альдегида из спирта. |
| 96 6151 2207 | Прибор для определения состава воздуха | 1 шт. | Служит для доказательства основного состава воздуха (кислорода и азота). Производится в 2-х вариантах. |
| 96 6151 2250 | Прибор для получения галоидоалканов (демонстрационный) | 1 шт. 15 лаб |  |
| 96 6151 2305 | Прибор для получения галоидоалканов (лабораторный) лабораторный | 15 шт. | Выпускается в 2-х вариантах: демонстрационный и лабораторный, отличаются размерами. Служат для получения галоидопроизводных предельных углеводородов, сложных эфиров, а также соляной кислоты, раствора аммиака и солей аммония. |
| Лабораторные |
| 96 6151 1301 | Весы учебные с гирями ВГУ-1 | 12 шт. | Служат для взятия навески с точностью до 0,001г Весы разборные, все детали и гири размещены в пенале, удобны в хранении. |
| 96 6152 2301 | Источник тока - пьезоэлектрический | 12 шт. | Предназначен для безопасного проведения взрыва смеси небольших количеств газов, а также для получения озона учащимися. |
| 96 6152 2304 | Нагреватель лабораторный школьный электрический |  | Предназначен для нагревания веществ в различной химической посуде (колбах, стаканах, пробирках, чашах выпарительных) малого объема (не более 50 мл). Рабочее напряжение 42 В переменного тока. |
| 96 6151 2305 | Прибор для получения газов ППГ | 12 шт. | Универсальный прибор, служит для получения небольших количеств водорода, углекислого газа. Кроме того в приборе можно безопасно получить небольшое количество галогенов: хлора, брома, йода, сероводорода и изучить их свойства. Прибор замкнут на поглотитель и экологически безопасен. |
| 96 6151 2302 | Прибор для по лучения и сбора газов N 1 (вытеснением воздуха) | 12 шт. | Простейший прибор служит для получения небольших количеств газа, кислорода и собирания его вытеснением воздуха и сосуда. |
| 96 6151 2303 | Прибор для по лучения и сбора газов N 2 (над водой) | 12 шт. | Простейший прибор служит для получения небольших количеств нерастворимых газов кислорода, водорода и собирания их вытеснением воды. |
| 43 2518 | Спиртовка лабораторная СЛ | 12 шт. | Нагревательный прибор. В качестве горючего используется этанол. |
| Посуда для демонстрационных и лабораторных опытов |
| 5988 11 | Банка с крышкой 30-50 мл | 250 шт. | Служит для хранения твердых раздаточных реактивов |
| 43 2417 | Капельница для однократной дозировки | 5 шт. | Может быть с притертой пипеткой (Тернера) или с носиком (Шустера). В основном, используют для растворов индикаторов. |
| 43 2518 | Колпак стеклянный с тубусом наверху | 1 шт. | Используют при постановке демонстрационного эксперимента |
| 43 2518 | Колпак стеклянный с кнопкой и рантом | 1 шт. | Используют при постановке демонстрационного эксперимента |
|  | Комплект воронок конусообразных: | 1 компл. | Предназначен для проведения химических операций в частности фильтрования, а также при переливании жидкостей. |
| 43 2712 | Воронка простая конусообразная, диаметр 56 мм | 12 шт. |  |
| 43 2712 | Воронка простая конусообразная с коротким стеблем, диаметр 75 мм | 5 шт. | Включены в специализированные комплекты для учащихся и учите ля (КДОХУ, НРМХ, НПХЛ, НПМ). |
| 43 2712 | Воронка простая конусообразная с коротким стеблем, диаметр 100 мм | 3 шт. |  |
| 43 2712 | Воронка простая N 2 для порошков | 1 шт. | Используют для пересыпания сухих веществ. |
|  | Комплект воронок цилиндрических: | 1 компл. | При наличии специализированных комплектов типа КДОХУ, НРМХ, НПМ, НПХЛ не приобретают. |
| 43 2712 | Воронка делительная цилиндрическая на100 мл | 2 шт. | Используют для разделения жидких веществ с различной плотностью. |
| 43 2712 | Воронка делительная цилиндрическая на250 мл | 2 шт. | Используют для разделения жидких веществ с различной плотностью. |
| 43 2712 | Воронка капельная 50 мл | 5 шт. | Используют для монтажа приборов и установок при постановке химического эксперимента. |
|  | Комплект колб конических | 1 компл. | Не приобретают при наличии специализированных наборов (НПХЛ, НПМ, НРМХ) и комплектов (КДОХУ). |
| 43 2412 | Колба коническая КН-50 - 14,5 | 15 шт. | Используют для проведения различных химических операций: колбы малого объема (50 мл, 100 мл) для ученических опытов |
| 43 2412 | Колба коническая КН-100 - 18,8 | 15 шт. |  |
| 43 2412 | Колба коническая КН-250 - 29 | 2 шт. |  |
| 43 2412 | Колба коническая КН-500 - 29 | 2 шт. |  |
| 43 2412 | Колба коническая КН-1000- 29 | 2 шт. |  |
|  | Комплект колб круглодонных: | 1 компл. | Используют для монтажа приборов и установок и нагревания веществ при постановке химического эксперимента. При наличии специализированных наборов и комплектов типа КДХУ, НПХЛ, НПМ приобретают в розницу в качестве запасных изделий. |
| 43 2412 | Колба круглодонная КК-50 - 14,5 | 15 шт. |  |
| 43 2412 | Колба круглодонная КК-250 | 2 шт. |  |
| 43 2412 | Колба круглодонная КК-500 - 29 | 2 шт. |  |
| 43 2612 | Колба для перегонки круглодонная ПКВ- 250 | 2 шт. | Используют в демонстрационных установках в качестве реактора для перегонки веществ. |
| 43 2612 | Колба для перегонки круглодонная ПКВ-500 | 2 шт. | Используют в демонстрационных установках в качестве реактора для перегонки веществ. |
|  | Комплект колб плоскодонных | 1 компл. | Используют для проведения различных химических операциях и при монтаже различных установок. Входит в состав наборов НПМ, НРМХ, НПХЛ. |
| 43 2432 | Колба плоскодонная П-50 - 14,5 | 15 шт. |  |
| 43 2432 | Колба плоскодонная П-250 | 5 шт. | Включены в состав комплекта КДОХУ. |
| 43 2432 | Колба плоскодонная П-500 - 34 | 5 шт. | Включены в состав комплекта КДОХУ. |
| 43 2432 | Колба плоскодонная П-1000 - 34 | 2 шт. | Включены в состав комплекта КДОХУ. |
|  | Комплект мензурок: | 1 компл. | Служат для отмеривания жидкостей при приготовлении растворов различной концентрации. |
| 43 2417 | Мензурка50 мл | 15 шт. |  |
| 43 2417 | Мензурка250 мл | 1 шт. |  |
| 43 2417 | Мензурка500 мл | 1 шт. |  |
| 43 2417 | Мензурка1000 мл | 1 шт. |  |
|  | Комплект пробирок | 1 компл. | Служат для проведения качественных и других реакций |
| 43 2413 0010 | Пробирка ПХ-14 | 400 шт. |  |
| 43 2413 0010 | Пробирка ПХ-16 | 100 шт. |  |
| 43 2413 0010 | Пробирка ПХ-21 | 50 шт. |  |
| 43 2513 | Пробирка градуированная 15 мл | 15 шт. | Используют учащиеся для отмеривания небольшого объема жидкости и монтажа простейших приборов при проведении количественных опытов. |
|  | Комплект промывных склянок | 1 компл. |  |
| 43 2415 | Склянка двугорлая С-2Г 500 | 2 шт. | Используют для монтажа установок при постановке демонстрационного химического эксперимента. Служат для промывания и сушки газов. |
| 43 2415 | Склянка для промывания газа (Тищенко) | 1 шт. |  |
| 43 2515 | Склянка с насадкой СН-200 (Дрекселя) | 1 шт. |  |
|  | Комплект склянок для хранения растворов, реактивов: | 1 компл. |  |
| 43 2415 | Склянка с пипеткой для взятия растворов из полубелого стекла 30-50 мл - | 400 шт. | Служит для хранения растворов реактивов для лабораторных опытов и практических работ учащихся. |
| 43 2415 | Склянка с пипеткой для взятия растворов из темного стекла 30-50 мл | 60 шт. | Служит для хранения растворов реактивов, разлагающихся на свету. |
| 43 2516 | Склянка из полубелого стекла, 250 мл | 30 шт. | Служит для хранения растворов реактивов для демонстрационных опытов. |
| 43 2516 | Склянка из темного стекла 250 мл | 5 шт. | Имеют то же назначение, что из полубелого стекла, но для реактивов которые разлагаются на свету. |
| 43 2516 | Склянка с нижним тубусом СТРП 1,5 л | 25 шт. | В комплект входят резиновые пробки с отверстиями и сливные краны. Используют для хранения запасов растворов реактивов. |
|  | Комплект стаканов: | 1 компл. | Используют для проведения различных химических операций. |
| 43 2411 | Стакан высокий ВН-50 мл | 15 шт. | Включен в состав наборов НПМ, НРМХ, НПХЛ. |
| 43 2411 | Стакан высокий ВН-150 мл | 15 шт. |  |
| 43 2411 | Стакан высокий с носиком1000 мл | 2 шт. | Входит в состав КДОХУ |
| 43 2411 | Стакан высокий с носиком, 400 мл | 5 шт. |  |
| 43 2411 | Стакан высокий ВН-600 | 5 шт. |  |
| 43 2411 | Стакан низкий НН-250 | 5 шт. |  |
|  | Комплект цилиндров: | 1 компл. | Служат для отмеривания определенного объема жидкости. |
| 43 2416 | Цилиндр измерительный с носиком, 50 мл | 15 шт. | Включены в состав комплектов для демонстрационных опытов (типа КДОХУ) и препаративных работ. |
| 43 2416 | Цилиндр измерительный с носиком, 100 мл | 15 шт. |  |
| 43 2416 | Цилиндр измерительный с носиком, 250 мл | 2 шт. |  |
| 43 2416 | Цилиндр измерительный с носиком, 500 мл | 2 шт. |  |
| 43 2416 | Цилиндр измерительный с носиком, 1000 мл | 1 шт. |  |
|  | Комплект чаш кристаллизационных: | 1 компл. | Основное значение - кристаллизация в невысоком слое раствора. Используют также при постановке различного химического эксперимента. |
| 43 2434 | Чаша коническая с обручем ЧКО, 125 мм | 15 шт. |  |
| 43 2434 | Чаша коническая с обручем, ЧКО 190 мм | 1 шт. |  |
| 43 2434 | Чаша кристаллизационная 310 мл | 1 шт. |  |
| 43 2812 | Эксикатор без крана 3-250 мл | 1 шт. | Служит для хранения обезвоженных веществ. Принадлежности для опытов |
| 43 2451 | Аллонж изогнутый | 2 шт. | Используется при монтаже установок для перегонки. Входит в состав комплекта КДОХУ |
| 96 6193 2218 | Доска для сушки лабораторной посуды | 1 шт. | Служит для сушки различных видов химической посуды. |
| 96 6193 2221 | Комплект для демонстрационных опытов по химии универсальный КДОХУ* | 1 компл. | Комплект включает: химическую посуду, лабораторные принадлежности, унифицированные узлы и детали для монтажа различных приборов и установок. Комплект обеспечивает постановку демонстрационного эксперимента по базовому курсу химии (с 8 - 11 класс). |
|  | Комплект керамических изделий (для демонстрационных и лабораторных опытов): | 1 компл. | Включен в состав специализированных комплектов для учителя и учащихся (КДХОУ, НМП, НРМХ, НПХЛ) |
| * При наличии КДОХУ демонстрационная химическая посуда и лабораторные принадлежности приобретаются в розницу для замены разбитых изделий. |
| 96 6193 2219 | Пластина для капельного анализа | 24 шт. | Фарфоровая, стеклянная или керамическая пластина с ячейками. Служит для проведения реакций капельным методом. |
| 25 7940 | Прокладка огнезащитная ПОЛ | 12 шт. | Используется для размещения стеклянной посуды при нагревании веществ. |
| 25 7940 | Прокладка огнезащитная ПОД-1 | 5 шт. |  |
| 25 7940 | Прокладка огнезащитная ПОД-2 | 5 шт. |  |
|  | Комплект шпателей и ложек для веществ: | 1 компл. | Используют для взятия твердых и сыпучих веществ при проведении опытов и препаративных работах. |
| 43 2813 | Ложка N 1 - дозатор | 12 шт. |  |
| 43 2813 | Ложка N 2 | 2 шт. |  |
| 43 2813 | Ложка N 3 | 2 шт. |  |
| 43 2813 | Шпатель фарфоровый N 2 | 2 шт. |  |
| 43 2813 | Шпатель фарфоровый N 3- | 2 шт. | Комплект принадлежностей для монтажно-конструкторских и препаративных работ |
|  | Комплект кранов: | 1 компл. | Предназначен для монтажно-конструкторских и препаритивных работ в кабинете химии |
| 43 2511 | Кран однохододовой 2,5 К1ХА | 5 шт. | Используют для монтажа приборов и установок при постановке химического эксперимента. |
| 45 9167 | Кран спускной, 2,5 | 2 шт. |  |
|  | Комплект металлических изделий для демонстрационных и лабораторных опытов: |  |  |
| 96 6159 1312 | Зажим винтовой | 5 шт. | Используют для монтажа приборов и установок для перекрывания тока газа в резиновых трубках. |
| 96 6159 1314 | Зажим пружинный 3Пр | 5 шт. |  |
| 96 6159 1313 | Зажим пробирочный | 12 шт. | Входит в состав НПМ, НРМХ, НПХЛ. Используют для фиксации пробирок при нагревании в них веществ. |
| 96 6193 2220 | Ложка для сжигания веществ | 5 шт. | Используют для сжигания твердых и порошкообразных веществ (серы, фосфора) в термостойких сосудах. |
| 96 6151 2306 | Медная спираль с держателем | 12 шт. | Предназначена для окисления спирта в альдегид. Используют учащиеся. |
| 96 6151 2306 | Нихромовая петля с держателем: для демонстраций; для самостоятельных работ |  | Служит для демонстрации окраски пламени ионами различных металлов. Входит в состав наборов КДОХУ, НПХЛ. |
| 96 6192 2001 | Набор сверл | 1 наб. | Содержит металлические сверла разных диаметров. Используют для просверливания отверстий в пробках. |
| 96 6192 2002 | Нож для точки сверл. | 1 шт. | Служит для затачивания сверл |
|  | Набор соединительных трубок: | 1 наб. |  |
| 43 2511 | Трубка соединительная ТС-У6 | 5 шт. | Соединительные и хлоркальциевые трубки используют для монтажа приборов и установок при постановке демонстрационного и ученического эксперимента. |
| 43 2511 | Трубка соединительная ТС-Т | 5 шт. |  |
|  | Набор хлоркальциевых трубок: |  |  |
| 43 2515 | Трубка хлоркальциевая дугообразная ТХ-УО-200 | 3 шт. |  |
| 43 2515 | Трубка хлоркальциевая дугообразная ТХ-УО-100 | 12 шт. |  |
| 43 2515 | Трубка хлоркальциевая с одним шаром ТХ-11-30-150 | 10 шт. |  |
| 43 2541 | Комплект стеклянных трубок комбинированный | 1 компл. | Содержит стеклянные трубки, согнутые под разными углами. Используют при монтаже приборов и установок. |
|  | Набор изделий из фарфора и фаянса | 1 наб. | Включен в специализированные комплекты оборудования для демонстрационных опытов и лабораторно-практических работ (КДОХУ,НМП,НРМХ, НПХЛ). |
| 43 2825 | Ступка N 1 с пестиком | 12 шт. | Ступки служат для растирания твердых веществ. |
| 43 2825 | Ступка N 3 с пестиком | 1 шт. |  |
| 43 2825 | Ступка N 5 с пестиком | 1 шт. |  |
| 43 2814 | Тигель низкий N 6 с крышкой | 2 шт. | Тигли служат для прокаливания твердых веществ |
| 43 2814 | Тигель N 1 | 12 шт. |  |
| 43 2812 | Чаша выпарительная N 1 | 12 шт. | Чаши служат для выпаривания растворов веществ. |
| 43 2812 | Чаша выпарительная N 5 | 2 шт. |  |
| 43 2823 | Треугольник для тигля N 6 | 1 шт. | Служит для размещения в нем тигля во время прокаливания твердых веществ. |
| 43 2823 | Треугольник для тигля N 1 | 12 шт. | Треугольник размещают на кольце металлического штатива. |
| 96 6193 2205 | Набор деталей для установок, иллюстрирующих химические производства НДХП-2М | 1 набор | Демонстрационный набор, позволяющий монтировать лабораторные установки, иллюстрирующие химические производства и разнообразные химические реакции. Включает унифицированные модули. |
| 96 6193 2304 | Набор посуды для реактивов НПР | 12 шт. | Микролаборатории - постоянно размещают на рабочих местах учащихся. НПР содержит 24 склянки для растворов реактивов и 16 банок для твердых веществ. |
| 96 6193 2305 | Набор посуды и принадлежностей для работы с малыми количествами веществ НПМ* | 12 шт. | НПМ содержит химическую посуду (объем 50-100 мл), лабораторные принадлежности, узлы и детали, обеспечивающие постановку ученического химического эксперимента по базовому курсу химии с 8 по 11 класс. Обеспечивает вариативную постановку эксперимента. |
| 96 6193 2306 | Набор принадлежностей для монтажа простейших приборов по химии НПХЛ* | 12 наб. | Предназначен для самостоятельной работы учащихся. Содержит химическую посуду (50-100 мл), лабораторные принадлежности, узлы и детали, обеспечивающие постановку ученического химического эксперимента по программе базового курса с 8 по 11 класс. Необходимое оборудование размещают на рабочих местах учащихся, в лотках перед началом работы |
| * Приобретают один из трех перечисленных наборов. При наличии одного из трех наборов химическая посуда (50 - 100 мл) и лабораторные принадлежности не приобретаются. |
| 96 6193 2301 | Набор-укладка для раздаточного материала НРМХ* | 12 наб. | Имеет то же назначение, что и НПХЛ. Приспособлена для использования в объединенных кабинетах малокомплектных школ. Хранят в специальной секции шкафа. |
| 96 6193 2211 | Набор резиновых принадлежностей для химической лаборатории | 1 наб. | Содержит резиновые шланги и пробки различного диаметра, резиновый баллон для прокачивания воздуха. Используют при монтаже приборов и установок. |
| 96 6151 1111 | Столик подъемный | 1 шт. | Служит для улучшения видимости демонстрируемых объектов, а также может быть использован при монтаже приборов и установок |
| Штативы |
| 96 6151 2401 | Штатив для демонстрационных пробирок | 1 шт. | Служит для размещения пробирок ПХ-21 (диаметр пробирки 21 мм). Использует учитель для демонстрации опытов. |
| * Приобретают один из трех перечисленных наборов. При наличии одного из трех наборов химическая посуда (50 - 100 мл) и лабораторные принадлежности не приобретаются. |
| 96 6151 2402 | Штатив для пробирок ШП | 12 шт. | Служит для размещения пробирок ПХ-14; ПХ-16 (диаметр пробирки 14 и 16 мм). Используют учащиеся. |
| 96 6151 2403 | Штатив лабораторный ШЛБ | 3 шт. | Металлический штатив, используют при монтаже демонстрационных приборов и установок. В комплект входят: муфта, лапка обыкновенная, кольцо, лапка для холодильника. |
| 96 6151 2406 | Штатив лабораторный химический ШЛХ | 12 шт. | Металлический штатив, используют учащиеся при монтаже лабораторных приборов и установок. Снабжен муфтой, лапкой, кольцом. |
| 96 6151 2223 | Щипцы тигельные | 1 наб. | Набор включает щипцы: для учителя и 15 шт. - для учащихся. Служат для взятия и перенесения нагретых тиглей, а также выпарительных чаш. |
| Набор вспомогательных принадлежностей для хозяйственной деятельности и техники безопасности в кабинете химии. Набор включает: | 1 наб. |  |
| 96 7762 | Ерши для мытья посуды, |  |  |
| 39 2903 | Напильник трехгранный, |  |  |
| 25 3000 | Наборы пробок, |  |  |
| 51 5746 | Ножницы, |  |  |
| 59 2421 | Очки защитные, |  |  |
| 25 1440 | Перчатки резиновые, |  |  |
| 96 9000 | Пробкомялка |  |  |
| 96 6158 1022 | Стенд с комплектом противопожарного инвентаря |  | На стенде размещают: огнетушитель (углекислотный), асбест, кошму, песок, ведра, совок. |
| 96 6193 2309 | Укладки для демонстрационной химической посуды |  | Предназначены для рационального размещения и сохранности химической посуды. |
| 96 6159 2204 | Экран защитный |  | Предохраняет от несчастного случая при постановке демонстрационного эксперимента. |
| 96 6193 2222 | Подставка для переливания реактивов | 1 шт. | Служит для безопасного переливания агрессивных жидкостей. |
| 25 3000 | Резиновая пробка N 14,5 с держателем | 12 шт. | Служит для удобного опрокидывания пробирки ПХ-16, наполненной водой в сосуд с водой. Используют учащиеся. |
| 35 3000 | Резиновая пробка N 19 с держателем | 1 шт. | Имеет то же назначение, использует учитель. |
|  | Этикетки: | 1 компл. | Содержит этикетки двух размеров: 60х30 мм - для демонстрационных склянок; 30х15 - для раздаточного материала. Этикетки самоклеющиеся с цветовой индикацией, указывающей на принадлежность вещества к определенному классу (кислоты, основания, соли, индикаторы). |
| 96 6193 2215 | N 1 - на демонстрационные склянки |  |  |
| 96 6193 2216 | N 2 - на банки и склянки для раздаточного материала |  |  |
| 96 6193 2217 | N 3 - на банки и склянки эпизодического использования |  |  |
| ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ Таблицы |
| 96 6133 6101 | Справочно-инструктивные таблицы по химии Серия включает три группы таблиц. Справочные таблицы: периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева (короткая форма), растворимость кислот, оснований, солей в воде, окраска индикаторов в различных средах, электрохимический ряд напряжений металлов. 2. Инструктивные таблицы по различным операциям и правилам их безопасного выполнения. 3. Таблицы с правилами безопасной работы в кабинете химии и знаками по технике безопасности. | 1 сер. | Серия таблиц предназначена для постоянного использования в кабинете химии. Включает наглядные иллюстрации основных химических операций и справочные материалы. |
| 96 6133 6102 | Таблицы по неорганической химии | 1 сер. | Серия включает таблицы по основным разделам курса химии 8 класса. Химические знаки, названия и относительные атомные массы важнейших химических элементов. Распространенность химических элементов в оболочке Земли. Строение пламени. Генетическая связь между классами соединений. Строение веществ и химическая связь. Справочный раздаточный материал для учащихся предназначен для постоянного использования на уроках химии и включает следующие таблицы. Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева Распределение электронов в атоме Растворимость кислот, оснований, солей в воде. |
| 96 6133 6105 | Таблицы по химическим производствам |  | Включает таблицы для изучения производства серной кислоты, аммиака, минеральных удобрений. |
| 96 6133 6103 | Таблицы по металлургии | 1 сер. | Серия таблиц для изучения основных способов получения металлов, производства чугуна в доменной печи. Способы производства стали. Дуговой электропечи Мартеновской печи. Производство алюминия. |
| 96 6133 6104 | Таблицы по органической химии | 1 сер. | Серия включает таблицы по классификации, номенклатуре органических соединений, видам изомерии, гекстической связи между классами органических соединений. |
| ЭКРАННЫЕ СРЕДСТВА Диапозитивы |
| 96 6142 6101 | Белки |  | Показана структуры белков, типы белков и их функция, превращение белков в организме. Тема" Белки",11 кл. |
| 96 6142 6102 | Важнейшие промышленные синтезы на основе углеводородного сырья | 1 сер. | Знакомят с типами реакций, используемых в основном органическом синтезе. Даны способы переработки предельных, непредельных и ароматических углеводородов, а также отрасли промышленности, использующие органические вещества. Используют при изучении органической химии. |
| 96 6142 6103 | Генетическая связь органических веществ | 1 сер. | Используют на обобщающих уроках по органической химии. Даны общие схемы генетической связи органических веществ. Приведены схемы превращений, отражающих генетическую связь между органическими веществами. |
| 96 6142 6104 | Горение и пламя | 1 сер. | Тема "Первоначальные химические понятия", 8 класс. Знакомит с правила техники безопасности при нагревании веществ и приемами обращения с нагревательными приборами. Показано строение пламени. |
| 96 6142 6105 | Железо и его соединения | 1 сер. | Тема " Металлы", 9,11 классы. Рассмотрены свойства железа в связи с положением в периодической системе. Даны характеристики оксидов, гидроксидов, солей железа. Представлены природные соединения железа, применение сплавов и соединений железа, коррозия железа. |
| 96 6142 6106 | Изомерия | 1 сер. | Тема "Теория химического строения органических соединений", 10 класс. Представлены современные методы исследования строения веществ. Даны отличительные признаки изомеров и гомологов, виды изомерии. Рассмотрены примеры структурной, пространственной и оптической изомерии. |
| 96 6142 6107 | Каучук | 1 сер. | Тема "Синтетические высокомолекулярные вещества и полимерные материалы на их основе", 11 класс. Рассмотрены состав и строение каучуков, сущность вулканизации, свойства резины. Даны виды, свойства и применение синтетических каучуков. |
| 96 6142 6108 | Основные классы органических соединений | 1 сер. | Представлены основные классы органических соединений, их общие формулы и примеры конкретных представителей. Показаны качественные реакции и типы реакций для каждого класса соединений. Используют при изучении органической химии. |
| 96 6142 6109 | Периодический закон и периодическая система химических элементов | 1 сер. | Тема "Периодический закон химических элементов". Даны первые попытки классификации элементов. Представлены основные принципы построения таблицы и периодический закон с т. зр. строения атомов. |
| 96 6142 6110 | Применение серной кислоты и ее производство контактным способом | 1 сер. | Тема "Подгруппа кисло рода". Рассмотрено сырье и схема производства серной кислоты контактным способом, устройство аппаратов на каждой стадии производства. Дано применение серной кислоты. |
| 96 6142 6111 | Природные источники углеводородов и их переработка | 1 сер. | Тема "Природные источники углеводородов и их переработка". Рассмотрены состав и использование природных и попутных газов, нефти и угля для народного хозяйства. |
| 96 6142 6112 | Производство и применение стали | 1 сер. | Представлен общий вид мартеновского цеха. Рассмотрены физико-химические процессы, протекающие при выплавке стали. Показаны различные способы получения стали: кислородно-конверторный, мартеновский, дуговой. Дано их сравнение. Приводится сопоставление процессов периодической, и непрерывной разливки стали. Рассмотрены состав, свойства, и применение разных видов стали. Тема "Металлургия". |
| 96 6142 6113 | Производство и применение чугуна | 1 сер. | Представлены общая схема современного доменного процесса, общий вид заводской установки для выплавки чугуна. Приведены химизм плавки, устройство домны и регенераторов. Показаны подготовка шихтового материала, выпуск шлака, пути интенсификации доменного процесса. Рассмотрены состав, свойства и применение разных видов чугуна, Тема "Металлургия". |
| 96 6142 6114 | Полимеры | 1 сер. | Тема "Синтетические высокомолекулярные вещества и полимерные материалы". Раскрываются общие понятия химии высокомолекулярных соединений. Даны основные методы синтеза, структура, строение и свойства полимеров. Рассмотрены получение и применение полимеров, каучуков и волокон. |
| 96 6142 6115 | Спирты | 1 сер. | Тема "Спирты и фенолы" Рассмотрены состав одноатомных и многоатомных спиртов, строение этанола. Даны виды изомерии, физические и химические свойства, получение и применение спиртов. |
| 96 6142 6116 | Химия и электрический ток | 1 сер. | Рассмотрены химические источники электрического тока, электропроводность и электролиз. |
| 96 6142 6117 | Элементы I группы периодической системы химических элементов Д.И. Менделеева | 1 сер. | Тема "Периодический закон химических элементов". Рассмотрены сходство и различия свойств элементов каждой группы и их соединений, периодичность изменения этих свойств. Дано применение и получение элементов каждой группы и их соединений. |
| 96 6142 6118 | Элементы II группы периодической системы химических элементов Д.И. Менделеева | 1 сер. |  |
| 96 6142 6119 | Элементы III группы периодической системы химических элементов Д.И. Менделеева | 1 сер. |  |
| 96 6142 6120 | Элементы IV группы периодической системы химических элементов Д.И. Менделеева | 1 сер. |  |
| 96 6142 6121 | Элементы V группы периодической системы химических элементов Д.И. Менделеева | 1 сер. |  |
| 96 6142 6122 | Элементы VI группы периодической системы химических элементов Д.И. Менделеева | 1 сер. |  |
| 96 6142 6123 | Элементы VII группы периодической системы химических элементов Д.И. Менделеева | 1 сер. |  |
| 96 6142 6124 | Элементы VIII группы периодической системы химических элементов Д.И. Менделеева | 1 сер. |  |
| Транспаранты |
| 96 6143 6101 | Взаимное влияние атомов в молекулах органических веществ | 1 сер. | Тема " Теория химического строения органических соединений", 10 класс. Рассмотрено учение А.М. Бутлерова о взаимном влиянии атомов в молекулах органических веществ. Приведены примеры: влияние радикалов на двойную связь; сравнение свойств бензола ,фенола и этанола; сравнение силы кислот. |
| 96 6143 6102 | Гидратация ионов | 1 сер. | Тема "Электролитическая диссоциация". Рассмотрена теория растворения веществ, механизм электролитической диссоциации веществ с ионной и ковалентной полярной связью. Показаны диполи воды, образование гидратированных ионов при растворении в воде поваренной соли и хлороводорода. Приведены тепловые эффекты взаимодействия растворенного вещества с водой. |
| 96 6143 6103 | Круговорот некоторых веществ в природе | 1 сер. | Темы" Подгруппа углерода", "Подгруппа азота", " Подгруппа кислорода", "Металлы". Даны основные химические и биологические процессы, происходящие в природе с участием углерода, азота, фосфора, кислорода, калия и их соединений. |
| 96 6143 6104 | Образование ионной связи | 1 сер. | Даны схемы образования из атомов ионов, а также ионной связи. Приведены примеры веществ с ионной связью. Представлена ионная кристаллическая решетка. |
| 96 6143 6105 | Образование ковалентной связи | 1 сер. | Дан механизм и энергетика образования ковалентной неполярной и полярной связи. Представлены молекулярные и атомные кристаллические решетки. Приведены примеры веществ с ионной связью. |
| 96 6143 6106 | Окислительно-восстановительные реакции | 1 сер. | Приведено сопоставление реакций по изменению степеней окисления, понятия об окислителях и восстановителях, процессах окисления и восстановления. Рассмотрено на примерах составление уравнений окислительно-восстановительных реакций методом электронного баланса и электронно-ионный метод. |
| 96 6143 6107 | Периодичность изменения свойств элементов | 1 сер. | Тема "Периодический закон химических элементов". Даны закономерности изменение температур кипения и плавления, плотности простых веществ; изменение числа внешних электронов, электроотрицательности, максимальной степени окисления элементов ( в зависимости от атомного номера элемента). |
| 96 6143 6108 | Производство аммиака | 1 сер. | Тема "Подгруппа азота". Дана технологическая схема производства аммиака, устройство аппаратов( колонна синтеза, турбокомпрессор, холодильник, сепаратор, циркуляционный насос). Рассмотрен принцип действия промышленных установок. |
| 96 6143 6109 | Устройство и работа воздухонагревателя | 1 сер. | Рассмотрен принцип действия воздухонагревателя, обеспечение непрерывности их работы при выплавке чугуна с помощью нескольких воздухонагревателей. Тема "Металлургия". |
| 96 6143 6110 | Устройство и работа доменной печи | 1 сер. | Приведены общий вид и детали доменной печи, уравнения реакций, происходящие в различных зонах печи. Представлена загрузка печи шихтой, движение раскаленных газов. Целесообразно использовать в комплекте с серией диапозитивов "Производство и применение чугуна" Тема "Металлургия". |
| 96 6143 6111 | Устройство и работа конвертора | 1 сер. | Представлены общий вид и детали Бессемеровского конвертора, применяемого при выплавке стали кислородно-конверторным способом. Рассмотрена загрузка шихты, а также выпуск стали и слив шлака при наклоне конвертора. Целесообразно использовать в комплекте с серией диапозитивов "Производство и применение стали". Тема "Металлургия". |
| 96 6143 6112 | Устройство и работа мартеновской печи | 1 сер. | Показаны план печи, работа регенераторов, подача топлива и воздуха, выпуск стали. Дана сущность происходящих в печи окислительно-восстановительных процессов. Целесообразно использовать в комплекте с серией диапозитивов "Производство и применение стали". Тема "Металлургия". |
| 96 6143 6113 | Устройство и работа электропечи | 1 сер. | Показана схема трехфазной сталеплавильной электропечи. Рассмотрена загрузка печи шихтовыми материалами, подача кислорода. Приведены уравнения химических реакций плавки. Показано плавление шихты. Целесообразно использовать в комплекте с серией диапозитивов "Производство и применение стали". Тема "Металлургия". |
| 96 6143 6114 | Устройство и работа электролизера для получения алюминия | 1 сер. | Показано применение электролиза в промышленности: электролитическое получение алюминия. Рассмотрено устройство электролизера с верхним подводом тока, принцип действия отдельных узлов. Даны химические реакции, протекающие на электродах. |
| 96 6143 6115 | Экзо- и эндотермические реакции | 1 сер. | Тема" Основные закономерности химических реакций", 9 кл. Даны условия возникновения и течения химических реакций, понятия о тепловом эффекте реакции, термохимическом уравнении, энергиях связи. |
| 96 6143 6116 | Элекронно-пространственное строение молекулы метана | 1 сер. | Тема "Предельные углеводороды". Дано строение атома углерода в возбужденном и невозбужденном состоянии, гибридизация электронных облаков, образование сигма связей. Представлены масштабные и шаростержневые модели молекулы метана. |
| 96 6143 6117 | Элекронно-пространственное строение молекулы этилена | 1 сер. | Тема "Непредельные углеводороды". Даны схемы образовавания сигма и писвязей. Представлены масштабные и шаростержневые модели молекулы этилена. Рассмотрены пространственные изомеры этилена. |
| 96 6143 6118 | Элекронно-пространственное строение молекулы бензола | 1 сер. | Тема "Ароматические углеводороды". Дана циклическая формула Кекуле, приведены ее недостатки. Рассмотрено образование и изображение сигма связей и единого пи- электронного облака в молекуле бензола. Представлены масштабные и шаростержневые модели молекулы бензола. |
| Видеофильмы |
| 96 6147 6101 | Алюминий | 1 шт. | Тема " Металлы" ( 9, 11 класс).Раздел "Металлы 3 группы, главной подгруппы. Рассмотрены строение атома, кристаллическая решетка, физические свойства алюминия, алюмотермия. Представлены химические свойства алюминия, гидроксида алюминия, получение алюминия, применение алюминия и его сплавов. |
| 96 6147 6102 | Азот | 1 шт. | Тема "Подгруппа азота" ( 9 класс). Рассмотрены атом и молекула азота, химические свойства азота, свойства соединений азота, нахождение азота в живой природе. |
| 96 6147 6103 | Белки | 1 шт. | Тема "Белки",11 класс. Рассмотрены вопросы химии и пищевых ресурсов; структура, типы белков и их функции; химические реакции белков; ферменты. Представлены работы А.Я. Данилевского и Э. Фишера о построении белковых молекул. |
| 96 6147 6104 | А.М. Бутлеров и теория строения органических веществ | 1 шт. | Тема" Теория химического строения органических веществ". Рассмотрено становление теории(теории радикалов, типов),научные физические и химические метода установления строения веществ, развитие классической теории химического строения. |
| 96 6147 6105 | Важнейшие продукты нефтепереработки | 1 шт. | Тема "Природные источники углеводородов и их переработка". Рассмотрены состав, добыча, транспортировка нефти и необходимость ее очистки. Дана перегонка нефти на нефтеперерабатывающих установках, термический и каталитический крекинг. Показаны продукты переработки нефти и области их применения. |
| 96 6147 6106 | Великие ученые химики | 1 шт. | Представлены биографии, научная деятельность и практические работы ученых: Парацельс - основатель ятрохимии; М.В. Ломоносов, Антуан Лавуазье, Джон Дальтон, Амедео Авогадро создатели атомно-молекулярного учения; Д.И. Менделеев-создатель Периодической системы элементов; Сванте Аррениус - создатель теории электролитической диссоциации; И.А. Каблуков- открыл современную теорию растворов; Ле Шателье - открыватель закона смещения равновесия в химических реакциях; А.М. Бутлеров, Ф. Кекуле, Э. Фишер, А.Я. Данилевский - химики- органики. |
| 96 6147 6107 | Виды химической связи. Строение вещества. | 1 шт. | Рассмотрены электронное строение и характеристики отдельных элементов. Показан механизм образования ионной, ковалентной полярной и неполярной связи, металлической, водородной связи, а также простой и кратных связей. Представлено строение веществ с разным видом химической связи, а также зависимость физических и химических свойств веществ от их строения. |
| 96 6147 6108 | Вода | 1 шт. | Тема "Вода, растворы, основания" (8 класс) Показаны круговорот воды, очистка методом перегонки. Даны химические свойства воды, применение воды в различных областях народного хозяйства. |
| 96 6147 6109 | Водород | 1 шт. | Тема" Водород. Кислоты. Соли."( 8 кл.) Рассмотрены общие сведения о водороде, физические и химические свойства водорода. Показано получение и использование водорода в народном хозяйстве. |
| 96 6147 6110 | Воздух | 1 шт. | Тема "Кислород. Оксиды. Горение". 8 класс. Рассмотрены состав и свойства воздуха, применение воздуха, охрана воздушной среды. |
| 96 6147 6111 | Галогены | 1 шт. | Тема "Периодический закон химических элементов". Рассмотрено электронное строение атомов галогенов, сходство и различия свойств галогенов и их соединений. Дано применение и получение галогенов и их соединений. |
| 96 6147 6112 | Дисперсные системы | 1 шт. | Рассмотрены распространенность и классификация дисперсных систем, свойства коллоидных растворов. Даны дисперсные системы в природе и технике. Темы "Строение вещества". |
| 96 6147 6113 | Жизнь и научная деятельность М.В. Ломоносова | 1 шт. | Раздел "Роль Ломоносова в создании основ атомно-молекулярного учения". ( Тема" первоначальные химические понятия). Представлены начало жизненного пути, научная работа по смесям - опыты с железом и серой. Далее показана научная работа в области корпускулярной теории строения вещества, атомно-молекулярное учение, прикладная химия. |
| 96 6147 6114 | Жизнь и научная деятельность Д.И. Менделеева | 1 шт. | Тема "Периодический закон химических элементов Д.И. Менделеева, 8 кл. Раскрыты биография и научные интересы русского ученого: химия, агрохимия, нефтехимия, газификация угля, метрология, а также гражданская и педагогическая деятельность. |
| 96 6147 6115 | Каучук | 1 шт. | Темы "Непредельные углеводороды", "Синтетические высокомолекулярные вещества и полимерные материалы" Рассмотрены химический состав и строение натурального каучука, процесс вулканизации. Дано получение синтетических каучуков: бутадиенового ( на установке С.В. Лебедева) и дивинилового |
| 96 6147 6116 | Кислород | 1 шт. | Тема "Подгруппа кислорода" ( 9 класс). Рассмотрены атом и молекула кислорода, физические и химические свойства кислорода и озона. Приведены соединения кислорода и нахождение кислорода в живой природе. |
| 96 6147 6117 | Металлургия чугуна и стали | 1 шт. | Рассказано о нахождении металлов в природе, дано понятие о металлургии. Показано производство чугуна (доменный процесс), производство стали в кислородных конверторах, мартеновских печах, производство стали в электропечах. Рассмотрены свойства и применение чугуна и стали. |
| 96 6147 6118 | Минеральные удобрения | 1 шт. | Дана классификация удобрений по происхождению, классификация минеральных удобрений по действию на почву, классификация простых удобрений по составу (азотные, фосфорные, калийные, микроудобрения), классификация комплексных удобрений. Рассмотрены сырье и питательная ценность удобрений, круговорот азота, фосфора и калия в природе. |
| 96 6147 6119 | Периодический закон Д.И. Менделеева | 1 шт. | Тема "Периодический закон и периодическая система элементов Д.И. Менделеева. Рассмотрены вопросы: открытие периодического закона, периодическая система элементов, строение атома. |
| 96 6147 6120 | Производство аммиака | 1 шт. | Тема "Подгруппа азота". Раскрыта проблема связывания атмосферного азота, применение аммиака. Дано устройство аппаратов, общие принципы, основные профессии, охрана труда производства аммиака. |
| 96 6147 6121 | Получение и применение серной кислоты | 1 шт. | Тема "Подгруппа кислорода". Рассмотрено сырье и стадии производства серной кислоты контактным способом. Дано устройство аппаратов, общие принципы, основные профессии, охрана труда и окружающей среды. Показано применение серной кислоты. |
| 96 6147 6122 | Реакции органических веществ | 1 шт. | Раскрыты особенности органических реакций, типы реакций: замещение, отщепление, присоединение, этерификация и гидролиз. На примерах даны механизмы реакций: радикальные и ионные. Используется на обобщающих уроках по органической химии. |
| 96 6147 6123 | Строение молекулы бензола. | 1 шт. | Тема "Ароматические углеводороды". Представлена проблема открытия формулы бензола: недостатки формулы Кекуле, современные физико-химические методы исследования строения бензола. Рассмотрено образование сигма связей; образование единого пи- электронного облака в молекуле бензола. Даны химические свойства бензола с т. зр. Строения молекулы. |
| 96 6147 6124 | Углеводы | 1 шт. | Тема "Углеводы". Рассказ о составе, строении, физических и химических свойствах, применении углеводах. |
| 96 6147 6125 | Углерод | 1 шт. | Тема "Подгруппа углерода" (9 кл.), Дано положение в Периодической системе химических элементов, строение атома. Рассмотрена аллотропия, физические, химические свойства простых веществ, их получение и применение. Представлены основные соединения углерода, описан круговорот углерода. |
| 96 6147 6126 | Химические реакции неорганических веществ | 1 шт. | Рассмотрены признаки, положенные в основу классификации химических реакций. Дано сопоставление типов реакций, приведены их примеры. Используется на обобщающих уроках по неорганической химии. |
| 96 6147 6127 | Химические элементы(кремний, сера, фосфор, фтор) | 1 шт. | Темы "Подгруппа углерода( 9 кл.),"Подгруппа кислорода" ( 9 кл.),"Подгруппа азота" (9 кл.)," Периодический закон химических элементов Д.И. Менделеева(8 кл). Дана характеристика атомов, молекул четырех химических элементов. Рассмотрено нахождение в природе, физические, химические свойства простых веществ. Показано получение и применение простых веществ и их основных соединений. С другими соединениями. Нахождение в природе. |

НАБОРЫ ХИМИЧЕСКИХ РЕАКТИВОВ

Общая характеристика реактивов

В "Перечни учебного оборудования для общеобразовательных школ" включены реактивы, необходимые для выполнения демонстрационных, лабораторных опытов и практических работ. Они должны обеспечить ознакомление учащихся с получением и свойствами веществ при полной безопасности труда учителя и учащихся.

Реактивы поступают в продажу в виде наборов, но могут приобретаться и порознь.

В школах используют химические реактивы, имеющие квалификацию "чистые", но допускается применение веществ с квалификацией "технические".

Обращение со многими веществами требует соблюдения правил по технике безопасности. Для обеспечения безопасности большое значение имеет правильное размещение, хранение и использование реактивов в кабинете химии. В соответствии с "Правилами по технике безопасности для кабинетов химии средних общеобразовательных школ" все химические реактивы делятся на восемь групп:

- Реактивы, обладающие свойствами взрывчатых веществ. В перечень не входят.

- Реактивы, выделяющие при взаимодействии с водой легко воспламеняющиеся газы.

- Самовозгорающиеся реактивы.

- Легко воспламеняющиеся жидкие реактивы (ЛВЖ).

- Легковоспламеняющиеся твердые реактивы.

- . Воспламеняющие ( окисляющие ) реактивы.

- . Вещества, физиологически активные в сравнительно малых дозах.

  - . Прочие вещества, малоопасные и практически безопасные.

Вещества групп 1-7 хранят по отдельности, исключение составляют вещества 8-ой группы, которые совместимы со всеми другими реактивами.

Реактивы размещают согласно существующим в практике школ схемам.

Сухие неорганические и органические реактивы хранят в разных шкафах.

Кислоты хранят отдельно от других реактивов в нижней части вытяжного шкафа. Вещества ядовитые, огнеопасные и токсичные хранят в сейфе.

Вещества, самовозгорающиеся при контакте с водой следует хранить в лаборантской в шкафу под замком.

При наличии у реактива огнеопасных, ядовитых и взрывоопасных свойств на таре должны быть этикетки с надписью" Огнеопасно" (красная), "Яд" (желтая), "Взрывоопасно" (голубая), "Беречь от огня" (зеленая).

Хранение в полиэтиленовой упаковке не совсем удобно для размещения пакетов на полках шкафа. Кроме того, пакеты рвутся и реактивы рассыпаются. При вскрытии пакета обязательно перенести реактив во вторичную упаковку( банку) и прочно ее укупорить.

В перечнях введены сокращения. Для обозначения наборов используются буквы:

- Н - неорганическая химия,

- О - органическая химия.

Для веществ, представляющих опасность для организма и в обращении приведены характеристики:

- 1-группа хранения реактива,

- 2-срок хранения (лет),

- 3-вещества, с которыми опасен контакт реактива,

- 4-в каком виде( раствор, твердое вещество) и в каком количестве ( в расчете на одного человека) можно выдавать вещество для работы,

- 5- способы хранения реактива( требования к таре),

- 6-способы гашения пламени.

Если для вещества нет отметки, то оно используется без ограничения.

| Код ОКП | Наименование | Кол-во | Краткая аннотация |
| --- | --- | --- | --- |
| 26 4311 | Набор 1 НО "Кислоты". | 1 наб. | Серная кислота 1,84г/см 1-8; 2- 5лет; 3-активные металлы, вода, перманганат калия, ЛВЖ и горючие вещества; 4-до 10 мл 10 %-ного раствора. Концентрированную кислоту заранее наливать в прибор; 5-в нижней части вытяжного шкафа в заводской таре. 6-вещество не огнеопасно. Соляная кислота1,19г/см 1-8;2-неограничен,3-перманганат калия, сульфид натрия, карбид кальция; 4-до 10 мл 10 % - ного раствора; 5,6- аналогично с серной кислотой. |
|  | Кислота серная | 4,800 |  |
|  | Кислота соляная | 2,500 |  |
| 26 4311 | Набор 2 НО "Кислоты" | 1 наб. | Азотная кислота 1,42 г/см 1-6;2- 5 лет; 3-металлы, органические соединения, горючие вещества; 4-до 5 мл 10 %-го раствора; 5- в нижней секции вытяжного шкафа, в заводской таре из темного стекла; 6- вещество не огнеопасно. Ортофосфорная кислота 1-8;2- неограничен; 4-до 20 мл 10%-го раствора;5-в нижней секции вытяжного шкафа в заводской таре ; 6- вещество не огнеопасно. |
|  | Кислота азотная | 0, 300 |  |
|  | Кислота ортофосфорная | 0,050 |  |
| 26 4311 | Набор 3 НО "Гидроксиды" | 1 наб. | Аммиак 25%-ный водный. 1-7;2-не ограничен;3-иод тв., цинковая пыль; 4- не более 5 мл 5%-го раствора; 5-хранить под тягой в заводской таре, отдельно от кислот;6-не огнеопасно. |
|  | Аммиак 25 %-ный | 0,500 |  |
|  | Барий гидроокись | 0,050 |  |
|  | Калий гидроокись | 0,200 | Барий гидроокись. 1-7;2-не ограничен; 4- не более 5 мл 5%-го раствора;5- в сейфе в заводской упаковке;6- не огнеопасно. Калий гидроокись. Натрий гидроокись (гранулы). 1- 7;2-неограничен; 3-кислоты; 4-до 10%-го раствора;5-в сейфе в заводской таре. Запрещается для укупоривания применять посуду из стекла со шлифом. Хранить в полиэтиленовых сосудах с навинчивающимися пробками; 6- вещество не огнеопасно. Кальций гидроокись. 1-7;2-не ограничен;3- концентрированные кислоты, соли аммония; 4-не более 2 г, заранее поместить в сосуд;5-в заводской таре. Запрещается использовать для хранения посуду со шлифом;6- не огнеопасно. |
|  | Кальций гидроокись | 0,500 |  |
|  | Натрий гидроокись | 0,500 |  |
| 26 4311 | Набор 4 НО "Оксиды металлов" | 1 наб. | Алюминий окись. 1-8;2-не ограничен; 5-на полке шкафа в заводской упаковке; 6-не огнеопасно. Барий окись. 1-7;2-не ограничен; 4- не более 5 мл 5%-го раствора;5- в сейфе в заводской упаковке;6- не огнеопасно. Железо окись. 1-8;2-не ограничен; 4- до 5 г; 5- в заводской упаковке на полке шкафа; 6- не огнеопасно. Кальций окись. 1-7;2-не ограничен;3- концентрированные кислоты, соли аммония; 4-не более 2 г, заранее поместить в сосуд;5-в заводской таре. Запрещается использовать для хранения посуду со шлифом;6- не огнеопасно. Магний окись. 1-8;2-не ограничен; 5-в заводской упаковке на полке шкафа; 6- не огнеопасно. Медь окись. 1-8;2-не ограничен; 4- до 2 г; 5- в заводской упаковке на полке шкафа; 6- не огнеопасно. |
|  | Алюминий окись. | 0,100 |  |
|  | Барий окись. | 0,100 |  |
|  | Железо (Ш) окись. | 0,050 |  |
|  | Кальций окись. | 0,100 |  |
|  | Магний окись. | 0,100 |  |
|  | Медь (П) окись (гранулы). | 0,200 |  |
|  | Медь (П) окись (порошок). | 0,100 |  |
|  | Цинк окись | 0,100 |  |
| 26 4311 | Набор 5 НО "Металлы". | 1 наб. | Магний (порошок). 1-5;2-3 года;3 - бром, иод, кислоты, нитраты, соли аммония; 4-недопуснепосредственный контакт учащихся с реактивом; 5 - в заводской таре на полке шкафа;6 - песок (толстый слой). Цинк (пыль). 1-8;2-не ограничен; 3- бром, иод, соли аммония, аммиак 25%-ный; 4- не допустим непосредственный контакт учащихся с реактивом; 5- в заводской таре на полке шкафа. Рекомендуется дополнительная упаковка;6 - не огнеопасно. |
|  | Алюминий (гранулы). | 0,100 |  |
|  | Алюминий (порошок). | 0,050 |  |
|  | Железо (восст. порошок). | 0,050 |  |
|  | Магний (порошок). | 0,050 |  |
|  | Магний (лента). | 0,050 |  |
|  | Медь (гранулы, опилки). | 0.050 |  |
|  | Цинк (гранулы). | 0.500 |  |
|  | Цинк (порошок). | 0.050 |  |
|  | Олово (гранулы) | 0.500 |  |
| 26 4311 | Набор 6 НО "Щелочные и щелочно - земельные металлы" | 1 наб. | 1-2;2-5 лет; 3-вода, бром, иод, растворы кислот, огнеопасные вещества; 4- учащимся не выдавать;5-на полке шкафа в заводской таре (в ампулах и металлических коробках);6-только сухим песком ( толстым слоем). |
|  | Кальций | 10 амп.. |  |
|  | Литий | 5 амп. |  |
|  | Натрий | 20 амп. |  |
| 26 4311 | Набор 7 Н "Огнеопасные вещества". | 1 наб. | Сера.1- 5; 2-не ограничен; 3- перманганат калия; 5- в заводской упаковке на полке лабораторного шкафа. Рекомендуется дополнительная упаковка; 6 -любое огнегасительное средство (предпочтительнее огнетушитель или песок). Фосфор красный. 1-5;2-5 лет; 3- перманганат калия, нитраты, хроматы; 4- учащимся не выдавать; 5-только в заводской первичной и вторичной (металлическом контейнере) таре; 6- любое огнегасительное средство. После ликвидации пламени место обработать раствором сульфата меди. Фосфор (Y) окись. 1-7;2-5 лет; 4- не рекомендуется непосредственный контакт учащихся; 5- в заводской таре на полке шкафа. Ре-дополнительная упаковка; 6-не огнеопасно. |
|  | Сера порошок. | 0,050 |  |
|  | Фосфор красный | 0,050 |  |
|  | Фосфор (V) окись | 0,050 |  |
| 26 4311 | Набор 8 НО "Галогены". | 1 наб | Бром. 1-7; 2- не ограничен; 3- щелочные металлы, кальций, алюминий, цинковая пыль;4-в виде бромной воды, до 5 мл; 5- в сейфе в заводской таре или в темной склянке с двойной пробкой (под тягой); 6- не огнеопасно. Иод кристаллический. 1-7;2-не ограничен; 3- водный раствор аммиака, цинковая, алюминиевая пыль; 4- в виде иодной воды, до 10 мл; 5- в сейфе в заводской таре. Рекомендуется дополнительная упаковка; 6- не огнеопасно. |
|  | Бром | 5 амп. |  |
|  | Иод | 0,050 |  |
| 26 4311 | Набор 9 НО "Галогениды". | 1 наб. | Алюминий хлористый. 1-8;2-3 года; 4-твердого вещества до 10 г; 5- заводской таре на полке шкафа. Рекомендуется банка с пробкой (из-за повышенной гигроскопичности);6- не огнеопасно. Аммоний хлористый. 1- 8;2- 5 лет; 3-цинковая пыль;4-твердого вещества до 10 г; 5-на полке шкафа в заводской таре; 6- не огнеопасно. Барий хлористый. 1-7;2-не ограничен; 4- не более 5 мл 5%-го раствора;5- в сейфе в заводской упаковке; 6- не огнеопасно. Железо хлорное. 1-8;2-5 лет;4- твердого вещества до 1 г; 5- в заводской таре из темного стекла на полке шкафа. Для уменьшения водопоглощения рекомендуется банка с двойной пробкой; 6- не огнеопасно. Калий иодистый. 1-8;2-5 лет;4- до 3 г; 5- в заводской упаковке из темного стекла на полке шкафа; 6- не огнеопасно. Кальций хлористый. 1-8;2-не ограничен; 5- в заводской упаковке на полке шкафа; 6- не огнеопасно. Литий хлористый. 1-8;2-не ограничен; 4- твердого вещества до 2 г; 5- в заводской таре в шкафу; 6- не огнеопасно. Магний хлористый. 1-8;2-не ограничен; 5- в заводской упаковке на полке шкафа; 6- не огнеопасно. Медь хлорная. 1-8;2-не ограничен; 4- твердого вещества до 2 г; 5- в заводской упаковке на полке шкафа; 6- не огнеопасно. Натрий бромистый аналогично калию иодистому. Натрий фтористый. 1-7;2-не ограничен; 4- не выдавать в любом виде; 5- в сейфе в заводской таре. Рекомендуется дополнительная упаковка; 6- не огнеопасно. Цинк хлористый. 1-7;2-3 года; 4- не более 10 мл 5%-го раствора;5- в сейфе в заводской упаковке; 6- не огнеопасно. |
|  | Алюминий хлористый. | 0,050 |  |
|  | Аммоний хлористый. | 0.100 |  |
|  | Барий хлористый. | 0,100 |  |
|  | Железо хлорное. | 0,100 |  |
|  | Калий йодистый | 0,100 |  |
|  | Калий хлористый | 0,050 |  |
|  | Кальций хлористый | 0,100 |  |
|  | Литий хлористый | 0,050 |  |
|  | Магний хлористый. | 0,100 |  |
|  | Медь хлорная | 0,100 |  |
|  | Натрий бромистый. | 0,100 |  |
|  | Натрий фтористый. | 0,050 |  |
|  | Натрий хлористый | 0,100 |  |
|  | Цинк хлористый | 0,050 |  |
| 26 4311 | Набор 10НО "Сульфаты, сульфиты, сульфиды". | 1 наб. | Алюминий сернокислый. 1-8;2-3 года; 4-твердого вещества до 10 г; 5- заводской таре на полке шкафа. Рекомендуется дополнительная упаковка (из-за повышенной гигроскопичности); 6- не огнеопасно. Аммоний сернокислый. 1- 8;2- 5 лет; 3-цинковая пыль;4-твердого вещества до 10 г; 5-на полке шкафа в заводской таре; 6- не огнеопасно. Железо (П) сернокислое 7-водное. 1-8;2-5 лет;4- твердого вещества до 1 г; 5- в заводской таре на полке шкафа. Рекомендуется дополнительная упаковка ( из-за гигроскопичности); 6- не огнеопасно. Калий сернокислый. 1-8;2-5 лет;4- до 3 г; 5-в заводской упаковке на полке шкафа; 6- не огнеопасно. Кобальт (П) сернокислый. 1-7;2-не ограничен; 4- в виде водных растворов с массовой долей 5%, до 15 мл;5- в сейфе в заводской таре; 6-не огнеопасно. Магний сернокислый. 1-8;2-не ограничен; 5- в заводской упаковке на полке шкафа; 6- не огнеопасно. Медь (П) сернокислая. 1-8;2-не ограничен; 4- твердого вещества до 2 г; 5- в заводской упаковке на полке шкафа; 6-не огнеопасно. Медь(П) сернокислая 5-водная аналогично меди(П) сернокислой. Натрий сернистый, сернистокислый, сернокислый, сернокислый кислый аналогично калию сернокислому. Никель сернокислый. 1-7 ;2-5 лет; 4- в виде водных растворов с массовой долей не более 10 %, до 5 мл;5- в сейфе в заводской таре; 6-не огнеопасно. Цинк cернокислый. 1-7;2-3 года; 4- не более 10 мл 5%-го раствора;5- в сейфе в заводской упаковке;6- не огнеопасно. |
|  | Алюминий сернокислый | 0,100 |  |
|  | Аммоний сернокислый. | 0,100 |  |
|  | Железо сернистое | 0,050 |  |
|  | Железо (П) сернокислое 7-водное. | 0,100 |  |
|  | Калий сернокислый. | 0,050 |  |
|  | Кобальт /II/сернокислый | 0,050 |  |
|  | Магний сернокислый. | 0, 050 |  |
|  | Медь /II/сернокислая | 0,050 |  |
|  | Медь /II/сернокислая 5-водная | 0,100 |  |
|  | Натрий сернистый | 0,050 |  |
|  | Натрий сернисто-кислый. | 0,050 |  |
|  | Натрий сернокислый. | 0,050 |  |
|  | Натрий сернокислый кислый | 0,050 |  |
|  | Никель сернокислый | 0,050 |  |
|  | Цинк сернокислый | 0,100 |  |
| 26 4311 | Набор 11НО "Карбонаты" | 1 наб. | Аммоний углекислый. 1- 8;2- 5 лет; 3-цинковая пыль;4-твердого вещества до 10 г; 5-на полке шкафа в заводской таре; 6- не огнеопасно. Калий углекислый. 1-8;2-5 лет;4- до 3 г; 5- в заводской упаковке на полке шкафа; 6- не огнеопасно. Калий углекислый кислый, натрий углекислый и натрий углекислый кислый аналогично калию углекислому. Медь углекислая основная. Медь сернокислая. 1-8;2-не ограничен;4- до 2 г; 5- в заводской упаковке на полке шкафа; 6- не огнеопасно. |
|  | Аммоний углекислый. | 0,050 |  |
|  | Калий углекислый /поташ/. | 0,050 |  |
|  | Калий углекислый кислый. | 0,100 |  |
|  | Медь /II/углекислая основн. | 0,100 |  |
|  | Натрий углекислый. | 0,100 |  |
|  | Натрий углекислый кислый | 0,100 |  |
| 26 4311 | Набор 12НО "Фосфаты. Силикаты". | 1 наб. | Калий фосфорнокислый двухзамещенный. Натрий фосфорнокислый двухзамещенный. 1-8;2-5 лет;4- до 3 г; 5- в заводской упаковке на полке шкафа; 6- не огнеопасно. Натрий кремнекислый 9-водный. 1-8:2-5 лет:4-твердого вещества до 2 г: 5- в шкафу в заводской упаковке: 6- вещество не огнеопасно. |
|  | Калий фосфорнокислый двухзамещенный. | 0,050 |  |
|  | Натрий кремнекислый 9- водный. | 0,050 |  |
|  | Натрий фосфорнокислый трехзамещенный | 0,100 |  |
|  | Натрий фосфорнокислый двухзамещенный | 0,050 |  |
|  | Натрий фосфорнокислый однозамещенный | 0,050 |  |
| 26 4311 | Набор 13НО "Роданиды, Ацетаты" | 1 наб. | Калий железисто-синеродистый. Калий железосинеродистый. 1-7:2- 5 лет:3-кислоты: 4- до 1 г в виде твердого вещества:5- в сейфе в заводской таре:6- не огнеопасны. Калий уксуснокислый. Натрий уксуснокислый 1-8;2-5 лет;4- до 3 г; 5- в заводской упаковке на полке шкафа; 6- не огнеопасно. Свинец уксуснокислый. 1- 7:2-5 лет: 4- в виде 1%-ного раствора, до 5 мл;5- в сейфе в заводской упаковке;6-не огнеопасно. |
|  | Калий железисто-синеродистый. | 0,050 |  |
|  | Калий железосинеродистый | 0,050 |  |
|  | Калий уксуснокислый | 0,050 |  |
|  | Калий роданистый | 0,050 |  |
|  | Натрий уксуснокислый | 0,050 |  |
|  | Свинец уксуснокислый | 0,050 |  |
| 26 4311 | Набор 14 НО "Соединения марганца" | 1 наб. | Калий марганцево-кислый 1-6: 2-3 года: 3-пероксид водорода, фосфор, сера, серная кислота; 4-10 мл в виде водного раствора;5- в сейфе в заводской упаковке:6- не огнеопасно, но может поддерживать горение. Марганец (IY) окись. 1-8: 2- не ограничен: 3- соляная кислота, пероксид: 5- в заводской таре на полке шкафа:6- не огнеопасно. Марганец (П) сернокислый. Марганец хлористый. 1-8;2-не ограничен; 3- 30% -ный раствор пероксида водорода: 4- твердого вещества до 3 г: 5- в шкафу в заводской таре:6-вещество не огнеопасно. |
|  | Калий марганцево-кислый | 0,500 |  |
|  | Марганец /IV/ окись | 0,050 |  |
|  | Марганец /II/сернокислый | 0,050 |  |
|  | Марганец хлористый | 0,050 |  |
| 26 4311 | Набор 15НО "Соединения хрома" | 1 наб. | Аммоний двухромовокислый. 1- 7: 2- 5 лет: 3-сера, красный фосфор, органические соединения: 4- 1 г твердого вещества: 5-в заводской таре в сейфе: 6-гасить водой. Калий двухромовокислый и калий хромовокислый 1-5 аналогично аммонию двухромовокислому; 6- не огнеопасно. |
|  | Аммоний двухромовокислый | 0,200 |  |
|  | Калий двухромовокислый | 0,050 | Хром (Ш) хлорный 6-водный. 1-8: 2-5 лет:4-только в виде 5%-ного раствора, до 15 мл:5-в шкафу в заводскойтаре:6-вещество не огнеопасно. |
|  | Калий хромовокислый | 0,050 |  |
|  | Хром (Ш) хлорный 6-водный | 0,050 |  |
| 26 4311 | Набор 16НО "Нитраты". | 1 наб. | Алюминий азотнокислый. 1-8;2-3 года; 4-твердого вещества до 10 г; 5- в заводской таре на полке шкафа. Рекомендуется дополнительная упаковка (из-за повышенной гигроскопичности);6- не огнеопасно. Аммоний, калий, натрий, серебро азотнокислые. 1-6:2-5 лет:3-щелочные металлы, сера, фосфор, органические вещества; 4- до 1 г твердого вещества:5-в заводской таре в шкафу; 6-не огнеопасны, но могут поддерживать горение. Медь сернокислая. 1-8;2-не ограничен; 4- твердого вещества до 2 г; 5- в заводской упаковке на полке шкафа; 6- не огнеопасно. |
|  | Алюминий азотнокислый | 0,050 |  |
|  | Аммоний азотнокислый | 0,050 |  |
|  | Калий азотнокислый | 0,050 |  |
|  | Кальций азотнокислый | 0,050 |  |
|  | Медь азотнокислая | 0,050 |  |
|  | Натрий азотнокислый | 0,050 |  |
|  | Серебро азотнокислое | 0,050 |  |
| 26 4311 | Набор 17НО "Индикаторы" | 1 наб. |  |
|  | Лакмоид индикатор | 0,020 |  |
|  | Метиловый оранжевый индикатор | 0,020 |  |
|  | Фенолфталеин индикатор | 0,020 |  |
| 26 4311 | Набор 18 Н "Минеральные удобрения" | 1 наб. | Натриевая селитра 1-6:2-5 лет:3-щелочные металлы, сера, фосфор, органические вещества; 4- до 1 г твердого вещества:5-в заводской таре в шкафу; 6-не огнеопасны, но могут поддерживать горение.) Сульфат аммония. Аммоний сернокислый. 1- 8;2- 5 лет; 3-цинковая пыль;4-твердого вещества до 10 г; 5-на полке шкафа в заводской таре. Рекомендуется дополнительная упаковка (из-за гигроскопичности) 6- не огнеопасно. Все минеральные удобрения хранят в банках. |
|  | Аммофос | 0,250 |  |
|  | Карбамид | 0,250 |  |
|  | Натриевая селитра | 0,250 |  |
|  | Кальциевая селитра | 0,250 |  |
|  | Калийная соль | 0,250 |  |
|  | Сульфат аммония | 0,250 | Аммофос, кальциевая селитра, суперфосфат гигроскопичны (требуют дополнительную упаковку |
|  | Суперфосфат гранулированный | 0,250 |  |
|  | Суперфосфат двойной гранулированный | 0,250 |  |
|  | Фосфоритная мука | 0,250 |  |
| 26 4311 | Набор 19 О "Углеводороды" | 1 наб. | Бензин, бензол, толуол. 1-7:2-5 лет:4- не допустим непосредственный контакт с реактивами. Разрешается работа капельным методом и в замкнутой системе; 5- в сейфе в заводской упаковке. Обязательна дополнительная упаковка; 6- кроме воды любым огнегасительным средством. Гексан. 1-4:2- не ограничен: 3-азотная кислота, перманганат калия, дихромат калия: 4- до 20 мл: 5- в контейнере для ЛВЖ в заводской упаковке Рекомендуется дополнительная упаковка; 6- кроме воды любое огнегасительное средство. Нефть. 1-4:2-5 лет: 4-до 10 мл: 5-в контейнере для ЛВЖ в заводской упаковке: 6- любое огнегасительное средство, кроме воды. Циклогексан. 1-4:2-5 лет: 3- калия перманганат, азотная кислота :4- до 10 мл; 5-в контейнере для ЛВЖ в заводской упаковке: 6- кроме воды, любым средством, лучше тканью. |
|  | Бензин | 0,100 |  |
|  | Бензол | 0,050 |  |
|  | Гексан | 0,050 |  |
|  | Нефть | 0,050 |  |
|  | Толуол | 0,050 |  |
|  | Циклогексан | 0,050 |  |
| 26 4311 | Набор 20 О "Кислородсодержащие органические вещества" | 1 наб. | Ацетон. 1-4:2- не ограничен: 3- азотная кислота; 4- до 20 мл; 5- в контейнере для ЛВЖ в заводской упаковке. Рекомендуется дополнительная упаковка; 6- кроме воды любое огнегасительное средство. Глицерин. 1-4:2- 5 лет: 3- перманганат и дихромат калия: 4- без ограничений: 5- в контейнере для ЛВЖ в заводской таре: 6-любое огнегасительное средство. Диэтиловый эфир. 1-4:2- 1 год: 3-перманганат и дихромат калия: 4- 5 мл: 5- в контейнере для ЛВЖ в заводской упаковке ( двойная пробка); 6-любое огнегасительное средство. |
|  | Ацетон | 0,100 |  |
|  | Глицерин | 0,200 |  |
|  | Диэтиловый эфир | 0,100 | Спирт н-бутиловый. 1-4:2- не ограничен: 3- перманганат и дихромат калия: 4- 10 мл: 5- в контейнере для ЛВЖ в заводской таре: 6-кроме пенного огнетушителя любое огнегасительное средство. Спирт изобутиловый аналогично спирту н- бутиловому. Спирт изоамиловый. 1-7:2- не ограничен: 3-перманганат и дихромат калия: 4- до 0,5 мл: 5-в сейфе в заводской упаковке: 6-любым огнегасительным средством, лучше водой. Фенол. 1-7:2- 5 лет: 4- недопустим непосредственный контакт учащихся. Раствор выдавать, предварительно поместив его в пробирку или прибор: 5-в сейфе в заводской упаковке, рекомендуется дополнительная упаковка; 6-любое огнегасительное средство. |
|  | Спирт н-бутиловый | 0,100 |  |
|  | Спирт изоамиловый | 0,100 |  |
|  | Спирт изобутиловый | 0.100 | Формалин 40%- ный. 1-4: 2- 3 года: 3- перманганат и дихромат калия: 4- до 5 мл 5%-ного раствора: 5- в контейнере для ЛВЖ в заводской и дополнительной упаковке: 6-любое огнегасительное средство, лучше вода. |
|  | Спирт этиловый | 0,500 |  |
|  | Фенол | 0,050 |  |
|  | Формалин | 0,100 | Этиленгликоль. 1-4: 2- не установлено: 3-перманганат и дихромат калия: 4- до 10 мл: 5- в контейнере для ЛВЖ в заводской упаковке: 6-любое огнегасительное средство, лучше вода. Этиловый эфир уксусной кислоты. 1-4:2- не ограничен: 3- перманганат и дихромат калия: 4- до 5 мл: 5- в заводской таре в контейнере для ЛВЖ: 6-любым огнегасительным средством, кроме воды. |
|  | Этиленгликоль | 0,050 |  |
|  | Этиловый эфир уксусной кислоты | 0,100 |  |
| 26 4311 | Набор 21 О "Кислоты органические" | 1 наб. | Кислоты бензойная. 1-4: 2- 5 лет; 4- до 5 г: 5- в контейнере для ЛВЖ в заводской таре: 6- кроме воды любое огнегасительное средство. Кислота масляная. 1-7:2- не ограничен: 3-перманганат и дихромат калия: 4- не более 5 мл 5%-ного раствора: 5- в сейфе в заводской упаковке. Рекомендуется дополнительная упаковка; 6-любое огнегасительное средство. Кислота муравьиная. 1-7: 2- 5 лет; 3- азотная и серная кислоты, другие окислители: 4- до 10 мл 5%-ного раствора: 5- в сейфе в заводской таре и дополнительная упаковка; двойной полиэтиленовый 6- смесь паров с воздухом взрывоопасна. Горящую кислоту гасить водой. Кислота уксусная. 1-8: 2- 5 лет: 3-перманганат калия, щелочные металлы, карбид кальция: 4- до 10 мл 10%-ного раствора: 5- в шкафу в заводской таре и дополнительная упаковка; 6-любое огнегасительное средство, лучше вода. |
|  | Кислота аминоуксусная | 0,050 |  |
|  | Кислота бензойная | 0,050 |  |
|  | Кислота масляная | 0,050 |  |
|  | Кислота муравьиная | 0,100 |  |
|  | Кислота олеиновая | 0,050 |  |
|  | Кислота пальмитиновая | 0,050 |  |
|  | Кислота стеариновая | 0,050 |  |
|  | Кислота уксусная | 0,200 |  |
|  | Кислота щавелевая | 0,050 |  |
| 26 4311 | Набор 22 О "Углеводы. Амины" | 1 наб. | Анилин, анилин сернокислый. 1-7: 2- 3 года: 4 -до 3 г: 5-в сейфе в заводской таре( двойная пробка);6-кроме воды любое огнегасительное средство. Метиламин гидрохлорид. 1-4:2-не установлено: 4- не выдавать: 5- в контейнере для ЛВЖ в заводской упаковке. Рекомендуется дополнительная упаковка; 6-любое огнегасительное средство, лучше вода. |
|  | Анилин | 0,050 |  |
|  | Анилин сернокислый | 0,050 |  |
|  | Д-глюкоза | 0,050 |  |
|  | Сахароза | 0,050 |  |
|  | Метиламин гидрохлорид | 0,050 |  |
| 26 4311 | Набор 23 О "Образцы органических веществ" | 1 наб. | Гексахлорбензол. 1-7:2- не ограничен: 4- работа с реактивом лицам до 18 лет и беременным запрещена: 5- в сейфе в заводской упаковке: 6-вещество не огнеопасно. Метилен хлористый. 1-7: 2- 5 лет: 4- до 10 мл: 5- в сейфе в заводской упаковке: 6-любое огнегасительное средство, кроме воды. Углерод четыреххлористый.1-7:2- не ограничен: 4- до 5 мл: 5-в сейфе в заводской упаковке. 6-вещество не огнеопасно. Хлороформ. 1-7:2- 5 лет: 4- до 3 мл: 5-в сейфе в заводской упаковке. 6-вещество не огнеопасно. |
|  | Гексахлорбензол техн. | 0,050 |  |
|  | Метилен хлористый | 0,050 |  |
|  | Углерод четырех-хлористый | 0,050 |  |
|  | Хлороформ | 0,050 |  |